خطوات تحويل نظام الاحداثيات في جهاز التوقيع العالمي (GPS)

الى النظام المتوافق مع موقع ادارة نظام المعلومات (الجغرافي)

السادة ضباط الارتباط الخريطة المدرسية المحترمين:

ارجو اتباع الخطوات التالية لعملية التحويل :

- الذهاب الى القائمة   Page  في الجهاز

- اختيار( SETUP  )   ثم اختيار ( UNITES  ).

- تغيير الخيار الأول (  Position Format  )  من ) USER UTM Grid ( الى )  HDDD.DDDDD  ( وهو الخيار الأول .

- تغيير( Map Datum  ) من ( European1950      ) الى ( WGS 84  ) ثم الضغط على (Quit  ) للخروج .

في حال الحاجة للاحداثيات المخزنة في الجهاز بالنظام القديم ستكون قد تم تحويلها تلقائياً للنظام الجديد ...وادخالها على الموقع .

قسم ادارة نظام المعلومات